Załącznik nr 2

PRZEDMIAR ROBÓT

„Dostawa i montaż wykładziny typu PCV dla PSP im. Marii Kołsut w Grabówce, Grabówka 67, 23-235 Annopol

l.p. Opis jedn. obm. ilość 1.  Wykładzina elastyczna PCV(PCW) heterogeniczna o parametrach nie gorszych od:  Typ wykładziny - rulon Ciężar całkowity: 2800 g/m2 Grubość: 2.0 mm Warstwa użytkowa: 0.7 mm  Wzmocnienie powierzchni: poliuretan PUR Zabezpieczenie powierzchni: UV easy clean. Łączenie wykładziny: sznur spawalniczy Klasa reakcji na ogień: Bfl-s1 Klasa użytkowa: 34/43 Odporność na odgniecenia: <0,05mm Antypoślizgowość: DS≥0,30 Kolor do akceptacji przez zamawiającego (maksymalnie 2 kolory) 120 m2 .  Klej do wykładzin

2.  Montaż wykładziny na podłodze  wraz z cokołami o wysokości 10 cm .

3.  Demontaż starej wykładziny 120m2 .  Przygotowanie podłoża, czyszczenie, uzupełnienie  ubytków, zerwanie listew przypodłogowych .  Emulsja gruntująca 120 m2 .  Wylewka wygładzająca 0-3 mm m2 78 10.